Załącznik 1

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Zadanie Nr 1. Przedmiot zamówienia: Urządzenie do homogenizacji komórek i tkanek w probówkach

| Lp. | Nazwa | Parametr/Opis |
| --- | --- | --- |
|  | urządzenia / |  |
|  | systemu / aparatu | nazwa | właściwości |
| a | b | c | d |
| 1. | Urządzenie do homogenizacji komórek i tkanek w probówkach | Wymiary: | wysokość: 490 mm, podstawa 472 mm x 385 mm |
|  |  | Waga: | 23.6 kg |
|  |  | Zakres temperatur pracy urządzenia: | 2 do 48°C |
|  |  | Poziom hałasu: | < 70 dB |
|  |  | Zakres czasu pracy: | od 1 do 120 s w przyroście co 1 s |
|  |  | Zakres szybkości: | od 4 do 10 m/s w przyroście co 0.5 m/s |
|  |  | Przyspieszenie: | < 2 s do maksymalnej prędkości |
|  |  | Jednoczesna liza próbek: | 24 próbki o objętości 2 ml |
|  |  | Użytkowanie i obsługa: | Ekran dotykowy Programowanie prędkości i czasu cyklu pracy Dostępnych > 70 programów dedykowanych konkretnym próbkom oraz 12 ustawień własnych W razie niebezpieczeństwa możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia za pomocą przycisku bezpieczeństwa W razie rozlania próbek możliwość wyjęcia i umycia wewnętrznej misa Możliwość wyboru złoża dedykowanego konkretnemu rodzajowi materiału biologicznego, gwarantującego optymalny proces dezintegracji próbek przy zachowaniu wysokiej jakości ekstrahowanego materiału Możliwość wyboru zestawu odczynników i probówek zawierających złoża przeznaczone do dezintegracji oraz ekstrakcji konkretnych biomolekuł tj. kwasów nukleinowych lub białek |
|  |  | Rozbudowa | Możliwość zwiększenia ilości lub objętości homogenizowanych próbek poprzez zakup dodatkowych adapterów m.in. adaptera do pracy z materiałem zakaźnym czy adaptera do pracy w niskich temperaturach |

Wymagania dodatkowe

- Instrukcje: w języku polskim i w języku angielskim

- Miejsce dostawy: Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

- Instalacja urządzenia i szkolenie z jego użytkowania i obsługi: 1 dniowe szkolenie u zamawiającego, szkolenie dla co najmniej 2 osób

- Gwarancja i serwis: co najmniej 12 miesięcy

- Czas dostawy: Maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy