Zał

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Zadanie Nr 1. Przedmiot zamówienia: Łaźnia wodna z wyposażeniem

| Lp. | Nazwa | Parametr/Opis |
| --- | --- | --- |
|  | urządzenia / |  |
|  | systemu / aparatu | nazwa | właściwości |
| a | b | c | d |
| 1. | Łaźnia wodna z wyposażeniem | Wymiary: | (l x w x h): 380 x 360 x 225 mm (±20 mm) |
|  |  | Waga: | max. 6 kg |
|  |  | Pojemność: | 12 litrów (± 0,5 litra) |
|  |  | Zakres temperatur pracy urządzenia: | od +5°C (powyżej temp. otoczenia) do +99°C |
|  |  | Rozdzielczość nastawiania temperatury | nie gorsza niż 0,1 °C |
|  |  | Stabilność temperatury | nie gorsza niż ±0,2°C ( przy 70°C) |
|  |  | Kalibracja: | Minimum 2 punkty kalibracyjne definiowane przez użytkownika |
|  |  | Wymiary powierzchni roboczej: | Powierzchnia robocza 281x306 mm (±20 mm) |
|  |  | Podstawowe elementy urządzenia: | Urządzenie wyposażone w dren z kranem Minimum 3 skonfigurowane programy temperaturowe Urządzenie wyposażone w timer 1-999 min. Ochrona przed uruchomieniem na sucho Definiowany przez użytkownika alarm wysokiej temperatury w celu ochrony próbek |
|  |  | Wyposażenie wymagane wraz z dostawą: | Taca z PC Pokrywa dwuspadowa z PC Stelaż ze stali nierdzewnej na min. 12 probówek o średnicy 30 mm |

Wymagania dodatkowe

- Miejsce dostawy: Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

- Gwarancja : min. 36 miesięcy

- Dostawa max. 42 dni od daty podpisania umowy

- Wliczony koszt transportu

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Zadanie Nr 2. Przedmiot zamówienia: Basen do testu wodnego Morrisa z oprogramowaniem i wymaganymi akcesoriami

| Lp. | Nazwa | Podzespół / komponent / |
| --- | --- | --- |
|  | urządzenia / | układ / cecha |
|  | systemu / aparatu | [nazwa / opis] |
| a | b | c |
| 1 | System do videośledzenia | VideoMot2 System Wersja dla wielu obiektów - BLACK/WHITE |
|  |  | Dwa tryby śledzenia: -ONLINE – możliwość śledzenia ruchu podczas trwania eksperymentu i równoległego generowanie pliku wideo -OFFLINE - śledzenie ruchu z wcześniej zapisanego pliku |
|  |  | Zintegrowane 3 punktowe śledzenie (punkt na nosie, centralnej części ciała, na ogonie), dane z śledzenia opcjonalnie mogą być wizualizowane dla jednego lub wszystkich punktów. |
|  |  | Możliwość śledzenia na kilku arenach jednocześnie |
|  |  | Możliwość śledzenia dwóch obiektów jednocześnie na jednej arenie i przeprowadzania analiz socjalnych interakcji |
|  |  | Możliwość zdefiniowana dowolnej ilości stref wewnątrz jednej areny do szczegółowej analizy ruchu wewnątrz tej strefy |
|  |  | Detekcja momentów “zamrożenia” – bezruchu oraz jego analiza |
|  |  | Możliwość generowania specyficznych raportów danych z indywidualnych lub grupowych statystyk do szybkiego skriningu danych, wykresów |
| 2. | Basen wodny do testu Morrisa |
|  |  | • Kolor: czarny, • Średnica 1200 mm • Wysokość wewnętrzna 600 mm • Wysokość zewnętrzna 750 mm • Wysokość wody max. 300 mm • Podwójne dno z wyjściem ścieków • Szybkozłączka do podłączenia wody • 1 platforma – wysokość platformy 300 mm, kształt do wyboru: okrągły – 100 mm lub 140 mm, lub kwadratowy 100x100 lub 140x140 mm |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe zestawu | •Kamera CCD wraz z obiektywem oraz zewnętrznym konwerterem, •Oprogramowanie do videotrackingu •Zestaw kabli, •Zestaw przyłączeniowy, •Bezprzewodowy pilot, •Komputer umożliwiający pracę z systemem |  |

Wymagania dodatkowe

Miejsce dostawy: Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Instalacja systemu i szkolenie z jego użytkowania i obsługi: 1 dniowe szkolenie u zamawiającego, przeszkolenie co najmniej 2 osób

Gwarancja i serwis: 24 miesiące

Czas dostawy: 6-8 tygodni od daty podpisania umowy

Załąc

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Zadanie Nr 3. Przedmiot zamówienia: Wytrząsarka 3D

| Lp. | Nazwa | Parametr/Opis |
| --- | --- | --- |
|  | urządzenia / |  |
|  | systemu / aparatu | nazwa | właściwości |
| a | b | c | d |
| 1. | Wytrząsarka 3D | Typ ruchu: | delikatny 3D ze stałym kątem 9° |
|  |  | Wymiary (szer. X gł. X wys.): | 360 x 430 x 106 mm (± 20mm) |
|  |  | Waga: | nie więcej jak 9 kg |
|  |  | Ładowność | minimum 5 kg |
|  |  | Zakres prędkości: | minimum 10-70 obr./min. |
|  |  | Zakres nastawy czasu minimum: | 1 min – 19h 59 min |
|  |  | Tryb pracy: | ciągły / w określonym czasie |
|  |  | Dopuszczalna temperatura otoczenia: | 5-40°C |
|  |  | Moc: | max. 20W |
|  |  | Wyposażenie urządzenia: | Timer Platforma płaska z matą antypoślizgową Silnik bezszczotkowy Cicha praca |

Wymagania dodatkowe

- Miejsce dostawy: Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

- Wliczony koszt transportu

- Gwarancja min. 24 miesiące

- Dostawa max. 14 dni od daty podpisania umowy